Esempio. ISA completa

Dato un modello di calcolatore con con Abus e Dbus da 8 linee e Cbus da 3 linee; un microprocessore con due registri da 8 bit (registro A e registro B), e la seguente ISA:

| op. cod. | Mnemonico | Operando 1 | Operando 2 | Descrizione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | STORE | indirizzo | valore | Pone valore a indirizzo |
| 10 | LOADA | indirizzo |  | Carica il valore che si trova a indirizzo nel registro A |
| 11 | LOADB | indirizzo |  | Carica il valore che si trova a indirizzo nel registro B |
| 20 | OUT |  |  | Pone sullo schermo il simbolo del codice Ascii che si trova nel registro A |
| 21 | INPUT | indirizzo |  | Il codice Ascii del tasto digitato viene posto a indirizzo |
| 30 | JMP | indirizzo |  | Il program cunter passa a indirizzo |
| 31 | JE | indirizzo |  | Salta a indirizzo solo se registro A è uguale a registro B |
| 50 | END |  |  | Termina il programma |

stampare sullo schermo la stringa HAL solo se l’utente digita il tasto H.

Se si suppone che inizialmente il Program Counter valga 16, il programma in memoria diventa così:

Indirizzi                                        Memoria

|  | 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160 | 0 | 0 | ‘H’ | 0 | 1 | 65 | 0 | 2 |  |
|  | 240 | ‘L’ | 21 | 3 | 10 | 0 | 11 | 3 | 31 |  |
|  | 320 | 40 | 30 | 49 |  |  |  |  |  |  |
|  | 400 | 10 | 0 | 20 | 10 | 1 | 20 | 10 | 2 |  |
|  | 480 | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |

Si nota che il programma inizia all’indirizzo 16 con istruzione op. cod. 0 (STORE) e termina all’indirizzo 49 con istruzione op. cod. 50 (END).

Il programma è ampio 49-16+1 = 34 byte.

Lo stesso programma può essere scritto, in codice mnemonico:

Indirizzo	Istruzione		Commento

(16)	STORE 0,’H’

(19)	STORE 1,’A’

(22)	STORE 2,’L’

(25)	INPUT 3		‘ memorizza all’indirizzo 3 il tasto digitato

(27)	LOADA 0		‘ carica la ‘H’ nel registro A

(29)	LOADA 3		‘ carica il codice Ascii del tasto digitato nel registro B

(31)	JE 40			‘ salta alla stampa solo se registro A è uguale a registro B

(33)	JMP 49		‘ se no, termina saltando all’ultima istruzione

(40)	LOADA 0

(42)	OUT

(43)	LOADA 1

(45)	OUT

(46)	LOADA 2

(48)	OUT

(49)	END