l candidato svolga la prima parte della prova e risponda a due tra i quesiti proposti nella  seconda parte.

PRIMA PARTE

Si vuole dotare un braccio di un robot, provvisto di una pinza all’estremità, della capacità di misurare la distanza che separa la pinza dall’oggetto da prelevare. Per evitare di sovraccaricare il meccanismo, il braccio deve anche rilevare la forza peso dell’oggetto da sollevare. A tale scopo il

braccio è dotato di un trasduttore di posizione e di uno in grado di rilevare la forza peso.

Il trasduttore di posizione è formato da una coppia emettitore - ricevitore di luce infrarossa, ha un’uscita in tensione con caratteristica lineare come descritta :

- alla distanza massima di 80 cm eroga 0,4 V;

- alla distanza minima di 5 cm eroga 2,3 V;

Il trasduttore di forza peso è una cella di carico a ponte resistivo e possiede un’uscita di tipo differenziale : alimentando il ponte con una tensione di 12 V e applicando la forza peso massima pari a 80 N si ottiene una tensione differenziale di 0,25 V, mentre in assenza di peso si ottiene una

tensione di 0 V.

I segnali provenienti dai due trasduttori devono essere condizionati nell’intervallo di tensione da 0 a 5V e convertiti in segnali numerici per essere

inviati ad una scheda di controllo a microcontrollore o PLC che gestisce la pinza, tenendo conto del fatto che il sistema deve valutare la posizione dell’oggetto con un errore massimo di 2 mm e misurare la forza peso con un errore massimo di 0,2N.

Le grandezze misurate, oltre ad essere acquisite dal sistema devono poter essere visualizzate localmente su dei display o visori LCD.

Il candidato, utilizzando un sistema di propria conoscenza e fatte le ipotesi aggiuntive ritenute idonee:

- Disegni lo schema a blocchi del sistema di acquisizione descrivendo la funzione dei singoli blocchi e identificandone le relazioni ingresso/uscita.

- Individui la risoluzione ed il tipo di convertitore analogico - digitale necessario a garantire le condizioni di precisione richieste, scegliendo un intervallo di campionamento idoneo al controllo in oggetto e motivandone la scelta.

- Realizzi il diagramma di flusso di gestione del sistema e ne codifichi un segmento significativo.

Il candidato risponda a due, e solo due, dei seguenti quesiti e, fatte eventuali ipotesi aggiuntive ritenute necessarie, presenti per ognuno le linee operative e le motivazioni delle soluzioni prospettate.

QUESITO N.1

QUESITO N.2

Determinare la U(t) dalla seguente espressione:

QUESITO N.3

- Dato il circuito di figura 1  determinare  F(S)= Vu(s)/ Vi(S)

- Conoscendo C1= 1 uF   e  R1  = 100 0hm   determinare il valore di L1 che determina uno smorzamento unitario.

QUESITO N.4

Durata massima della prova: 5 ore. È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.