## Slide 1: Introduzione agli Alimentatori Switching (o alimentatori a commutazione)
Simulazione di Seconda Prova
Seconda parte
Quesito 3

## Slide 2: Cos’è un alimentatore switching?
Un alimentatore switching, detto anche SMPS (Switched Mode Power Supply), è un dispositivo che fornisce energia elettrica a qualsiasi tipo di carico in corrente continua e necessita di un’azione di commutazione per funzionare (si tratta di un’operazione di chopping in cui un componente elettronico funge da interruttore che si apre e chiude ripetutamente «affettando» un segnale DC e generando un segnale a onda rettangolare con
Duty Cicle variabile).

## Slide 3: Perché usare gli alimentatori switching?
Si ha la necessità di avere un alimentatore che gestisca delle correnti rilevanti senza che occupi troppo spazio;
Gli alimentatori switching sono una soluzione ideale perché occupano poco spazio;
Gli alimentatori switching lavorano a delle frequenze molto più alte (20 ÷ 200 kHz) rispetto ai classici alimentatori lineari e in questo modo le dimensioni del trasformatore si riducono con l’aumentare della frequenza e le dimensioni complessive di un alimentatore switching diventano piccolissime.

## Slide 4: Blocchi di base di un alimentatore switching
Un alimentatore switching si compone fondamentalmente dei seguenti blocchi:
Raddrizzatore di ingresso e filtro
Chopper
Trasformatore di ridotte dimensioni
Raddrizzatore di uscita e filtro
Circuito di controllo per il PWM

## Slide 5
Schema elettrico del circuito
RADDRIZZATORE
A DOPPIA SEMIONDA
FILTRO
CAPACITIVO
TRASFORMATORE
DI RIDOTTE DIMENSIONI
RADDRIZZATORE
A SINGOLA SEMIONDA
CON FILTRO CAPACITIVO
MOSFET
a canale N
per la modulazione PWM
a Duty Cycle variabile
Circuito elettronico di comando che agisce sul Gate del MOSFET
per generare il segnale a onda rettangolare con
DC variabile (frequenze attorno alla decina o centinaia di kHz)

## Slide 6
Forme d’onda della tensione nei diversi punti del circuito

## Slide 7: Funzionamento
Gli alimentatori stabilizzati lineari, sebbene efficaci ed affidabili, presentano nondimeno alcuni inconvenienti:
presentano un’elevata dissipazione di potenza sull’elemento di controllo, riducendo pertanto il rendimento dell’alimentatore: ciò inoltre obbliga a ricorrere a dissipatori di calore voluminosi;
il trasformatore di rete (a bassa frequenza) presenta un notevole ingombro sia in peso che in dimensioni.
Per tali motivi l’impiego di tali alimentatori viene limitato al campo delle basse potenze (< 50 W). Gli alimentatori a commutazione, o alimentatori switching, ovviano a questi inconvenienti facendo lavorare l’elemento di controllo in commutazione ed a frequenza piuttosto elevata (20 ÷ 200 kHz). Diminuisce in tal modo la potenza dissipata sull’elemento di controllo e così pure le dimensioni dei componenti reattivi, quali trasformatore, induttori e condensatori di filtro. Il rendimento dell’alimentatore passa dal 30 ÷ 50% tipico degli alimentatori lineari, al 70 ÷ 90%.

## Slide 8
Lo schema elettrico di un alimentatore switching è molto più complesso di quello di un alimentatore lineare. Lo schema a blocchi è rappresentato di seguito. All’ingresso dell’alimentatore troviamo direttamente il raddrizzatore insieme ad un filtro capacitivo, che risultano pertanto connessi alla rete elettrica. Il trasformatore è invece posto più avanti a valle del blocco d’ingresso. La particolarità di tale trasformatore è che esso lavora ad alta frequenza: infatti all’interno dell’inverter, detto anche convertitore DC/AC, la tensione raddrizzata proveniente dal filtro d’ingresso viene trasformata in una tensione alternata “chopped”, ossia in un’onda quadra a frequenza elevata. Ciò viene realizzato da un transistor di tipo MOSFET, controllato in commutazione da un opportuno regolatore switching.

## Slide 9
Il trasformatore è di tipo ad alta frequenza:
esso presenta ridotte dimensioni e un nucleo in ferrite (nei trasformatori lineari a bassa frequenza f=50Hz, invece, il nucleo è tipicamente composto da lamierini di ferro e risulta piuttosto pesante).
L’onda quadra in uscita dall’inverter viene ulteriormente raddrizzata da un diodo e filtrata (blocco raddrizzatore e filtro d’uscita); si noti che il filtro è di tipo LC, dato che il segnale da filtrare è ad alta frequenza.
L’inverter, il raddrizzatore e il filtro d’uscita formano il convertitore DC/DC.

## Slide 10: Schema a blocchi di un Alimentatore Switching

## Slide 11: Schema a blocchi dettagliato

## Slide 12
Al carico viene infine fornita una tensione continua, che viene stabilizzata dal blocco regolatore switching tramite un anello di controreazione. Tale regolatore agisce variando il duty cycle (rapporto tra la durata in cui l’onda – in un periodo – è a livello alto e il periodo dell’onda stessa) dell’onda quadra prodotta dall’inverter. Ciò è realizzato tramite un modulatore di larghezza di impulsi o PWM (pulse width modulation). Più precisamente, un amplificatore d’errore confronta una frazione del segnale d’uscita (βVo) con una tensione di riferimento (Vref), producendo un
segnale d’errore Ve. Tale segnale a sua volta controlla il modulatore PWM che allarga o restringe il
duty cycle (mantenendo la frequenza costante) così come indicato di seguito.

## Slide 13: Circuito di controllo del segnale PWM
Schema di un regolatore switching
Forme d’onda relative al modulatore PWM
Circuito di retroazione ad anello chiuso per il confronto tra la tensione di uscita Vo e la tensione di riferimento Vref.
Il modulatore è, di fatto, un trigger che genera il segnale a onda quadra confrontando un segnale a dente di sega Vos con il segnale errore Ve.
Vos<Ve  ON
Vos>Ve  OFF
ON
OFF

## Slide 14: Modulatore PWM
Il modulatore PWM è in pratica un comparatore provvisto di due ingressi: il primo costituito da un’onda a dente di sega Vos e il secondo dal segnale d’errore Ve.
Supponiamo che la tensione d’uscita subisca un aumento dovuto ad una variazione di qualche parametro esterno: aumenta di conseguenza ßVo e diminuisce Ve (= Vref - ßVo). L’uscita del modulatore PWM subisce allora una diminuzione del suo duty cycle. Poiché è possibile dimostrare che la tensione d’uscita è proporzionale al duty cycle, essa subisce una riduzione che compensa l’aumento iniziale, mantenendo pertanto un’uscita stabile.

## Slide 15: Modulatore PWM
A causa della presenza del trasformatore all’interno dell’inverter, lavorando in commutazione possono nascere dei picchi di tensione molto elevati. Per tale motivo, nel blocco regolatore si inserisce un optoisolatore che realizza un isolamento galvanico nell’anello di controreazione (in caso di impulsi di tensione molto elevati, si satura semplicemente il transistor d’uscita dell’optoisolatore).

## Slide 16: Caratteristiche tensione-corrente degli alimentatori switching
La tensione di uscita è normalmente regolabile in un campo più o meno esteso, a seconda del tipo di utilizzo.
La tensione di uscita nominale, eventualmente prescelta dall’utente, si mantiene sostanzialmente costante al variare del carico da valori RL=∞ (tensione a vuoto) fino ad RL=RC, resistenza critica, a cui corrisponde la massima corrente erogabile ILM.
Ad esempio, un alimentatore con tensione 0 ÷ 30V e corrente 0 ÷ 1A potrà fornire qualunque tensione fino a 30V con qualunque corrente fino ad 1A.
Di seguito sono illustrate alcune curve di regolazione indicative (tensione-corrente), riferite ad alimentatori stabilizzati.

## Slide 17: Caratteristiche tensione-corrente degli alimentatori switching
Si tratta di un alimentatore a tensione e corrente costanti.
Per RL>RC, cioè per IL<ILM, la tensione si mantiene costante. Viceversa per RL<RC la corrente si mantiene costante a ILM mentre Vo diminuisce.
In questo modo si è sicuri che, qualunque sia il carico (al limite anche un cortocircuito), V0 e IL non superano i valori impostati e sia l’alimentatore che il carico non corrono alcun rischio.

## Slide 18: Caratteristiche tensione-corrente degli alimentatori switching
Si tratta di un alimentatore di minor pregio del precedente: il tratto di discesa della curva di regolazione è meno verticale e IL può crescere oltre ILM (generalmente del
2 ÷ 20%).

## Slide 19: Caratteristiche tensione-corrente degli alimentatori switching
La figura si riferisce ad un alimentatore con limite di corrente all’indietro (foldback): superata ILM, non solo scende la tensione, ma anche la corrente, limitando così la potenza dissipata.
Gli alimentatori da laboratorio sono generalmente forniti di due manopole di regolazione, una per la tensione V0 ed una per il limite di corrente ILM. Al di sotto del valore di corrente massimo, la tensione è praticamente costante: ciò implica una resistenza interna del generatore molto bassa.

## Slide 20
Pregi
Tipicamente sono più piccoli e più leggeri degli alimentatori lineari
Sono più efficienti degli alimentatori lineari (hanno un rendimento superiore tra il 70 e il 90%) e dissipano meno calore
Difetti
Hanno un circuito più complesso
Possono essere una potenziale sorgente di Interferenze Elettromagnetiche (EMI) e a radio-frequenza (RFI).
La tensione d’uscita è affetta da rumore ad alta frequenza
Spesso presentano anche un costo più basso perché hanno trasformatori di dimensioni minori e più semplici da realizzare
Hanno tempi di risposta al transitorio più lenti e il segnale d’uscita non è molto